### Контактор - Считыватель накладной - КТН плюс

КТН плюс - Контактор - Считыватель накладной для электронного идентификатора iButton с двухцветной индикацией режима работы. Изготовлен из никелированной латуни и служит для обмена информацией между таблетками iButton и исполняющими устройствами. Конструкция контактора разборная. Все внутренние соединения выполнены пайкой.

Назначение выводов контактора - считывателя КТН плюс:

1.Белый - Центральный контакт

2.Коричневый - Корпус контактора

3.Желтый - «+» Красный

4.Зеленый - «+» Зеленый

Характеристики контактора - считывателя КТН плюс:

Максимальный ток нагрузки 0.1А

Максимальное рабочее напряжение 5В +/- 10 % постоянного напряжения

Яркость светодиода 5..30мКд

Напряжение питания светодиода +5..12В постоянного напряжения

Внешний вид контактора - считывателя КТН плюс:

Стандартный круглый хромированный корпус, два отверстия под винты 4мм, 4-х жильный провод длиной 150мм, На конце 50мм провода зачищено, край внешней изоляции обжат кембриком. Концы проводов облужены. Задняя крышка изготовлена из металла и крепится на два винта.

Конструкция контактора - считывателя КТН плюс:

Внутренняя часть контактора имеет не разборную конструкцию, так как все элементы соединяются с помощью пайки. Основное отличие от конкурентов это припаянный провод земли к корпусу контактора, у остальных контакторов провод зажимается задней крышкой.

У аналогичных изделий других производителей провод земли зажимается задней крышкой, что со временем приводит к окислению контакта. В некоторых устройствах и центральный контакт крепится резьбовым соединением, что существенно снижает качество изделия.

Упаковка контактора - считывателя КТН плюс:

Индивидуальная упаковка: Контактор - считыватель КТН плюс ( КТН+ ) упакован в полиэтиленовый пакетик, к каждому контактору - считывателю КТН плюс ( КТН+ ) прилагается инструкция.

Групповая упаковка: Контакторы - считыватели КТН плюс ( КТН+ ) в индивидуальной упаковке уложены слоями по 66шт. в каждом. Всего по 198шт. в коробке.

Вес одной коробки (198шт.) 12,05кг.

Товар не требует обязательной сертификации